## Slide 1: .
Администрация города Красноярск
Главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
ПАМЯТКА
населению по действиям при сигнале
«Химическая тревога»,
при получении СИЗ
Информация о том, к какому ПВ СИЗ приписан ваш дом будет размещена в установленное планом гражданской обороны города Красноярска
время:
- на сайте администрации города Красноярска;
- на информационных щитах в администрациях районов в городе;
- в газете «Городские новости» ;
- в листовках на информационных щитах управляющих компаний жилых домов.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – противогазы, получает население:
работающее - по месту работы;
неработающее – на городских пунктах выдачи СИЗ
(ПВ СИЗ).
К неработающему населению относятся: дети до 17 лет, пенсионеры по возрасту, инвалиды, студенты очной формы обучения, официально зарегистрированные безработные.
СИЗ, выданные населению на ответственное хранение, используются населением самостоятельно при получении сигналов оповещения гражданской обороны и об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций.

## Slide 2
ВАЖНО!
При получении сигнала «Химическая тревога»
действуйте собранно, организованно, без паники, помогайте детям и пожилым людям
При угрозе химического заражения необходимо срочно покинуть опасную зону; укрыться, в зависимости от вида аварийных химических опасных веществ (АХОВ), на верхних, либо нижних этажах жилых (производственных и служебных) зданий, с их герметизацией упрощенными методами и подручными средствами (с целью предотвращения попадания в помещения АХОВ):
на верхних этажах зданий при выбросе – нитрил акриловой кислоты (НАК), хлора, соляной кислоты;
на нижних этажах зданий при выбросе – аммиака;
надеть средство защиты органов дыхания.
При прибытии на пункт выдачи СИЗ:
предъявить паспорт и пройти регистрацию, получить карточку с номером противогаза, получить противогаз,
с помощью инструктора собрать его, проверить целостность, протереть, уяснить правила пользования противогазом.
При отсутствии противогазов для защиты органов дыхания от АХОВ, рекомендуется использовать ватно-марлевые повязки (ВМП):
хлор | ВМП, смоченные водой или 2%-м раствором питьевой соды
аммиак | ВМП, смоченные водой или 5%-м раствором уксусной (лимонной) кислоты
нитрил акриловой кислоты (НАК, акрилонитрил) | ВМП, смоченные водой или 2-5%-м раствором питьевой соды
соляная кислота | ВМП, смоченные 2-5%-м раствором питьевой соды