Приложение 4

к постановлению

администрации города

от ________№ _______

# ПРОЕКТ

планировки и межевания территории, предусматривающей размещение линейного объекта, на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0400412:105 в Советском районе г. Красноярска.

I. Положение о размещении линейных объектов. Основная часть.

Проект планировки и межевания территории, предусматривающей размещение линейного объекта, на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0400412:105 в Советском районе г. Красноярска (далее – Проект) выполнен на основании письма-заказа от 21 декабря 2017 года, постановления администрации города Красноярска от 13.02.2018 № 83 «О подготовке проекта планировки и межевания территории, предусматривающей размещение линейного объекта, на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0400412:105 в Советском районе г. Красноярска», Технического задания заказчика.

Целями разработки Проекта являются:

- установление красных линий для определения территорий общего пользования;

- обеспечение строительства вспомогательной автомобильной дороги с невыраженным грузооборотом.

Задачами проекта планировки являются:

- анализ существующего состояния территории, включающий вопросы землепользования, обеспеченность объектами и сетями инженерной и транспортной инфраструктур с учетом планировочных ограничений природного и техногенного характера;

- подготовка проектного предложения для последующего строительства объектов с выделением элементов планировочной структуры территории;

- установление и корректировка параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе объектов местного значения;

- корректировка красных линий.

Проект разработан в геоинформационной системе, в качестве топографической основы использована топографическая съемка 2017 года масштаба 1:500.

Общая площадь территории в границах проектирования составляет 0,2794 га.

Кроме линейного объекта и контрольно-пропускного пункта на территории расположены объекты инженерной инфраструктуры – сети водопровода, сети канализации, сети теплоснабжения, сети электроснабжения, сети связи.

По Проекту предполагается строительство вспомогательной автомобильной дороги.

Характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Земельный участок под строительство автомобильной дороги расположен по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Пограничников, 15 и ул. Пограничников 19 «А».

Площадь участка в границах землеотвода (кадастровый номер 24:50:0400412:105)  – 2794 м2;

Площадь проездов и площадок из асфальтобетона – 1852 м2, в т.ч.:

- проектируемых – 64 м2;

- реконструируемых – 1638 м2;

- существующих – 150 м2.

Площадь тротуаров – 454 м2;

площадь озеленения – 423 м2;

категория дороги – IV (В соответствии с СП 37.13330.2012, вспомогательная автомобильная дорога с невыраженным грузооборотом);

протяженность – 139 м.;

назначение – вспомогательная автомобильная дорога.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Внутриплощадочная автомобильная дорога

Система координат МСК-167

| Номер точки | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | Х | У |
| 1 | 641250.84 | 110122.55 |
| 2 | 641247.79 | 110126.56 |
| 3 | 641238.37 | 110137.40 |
| 4 | 641222.52 | 110159.18 |
| 5 | 641214.76 | 110192.19 |
| 6 | 641216.51 | 110200.51 |
| 7 | 641203.91 | 110229.33 |
| 8 | 641198.09 | 110230.87 |
| 9 | 641190.40 | 110248.71 |
| 10 | 641199.52 | 110256.64 |
| 11 | 641209.63 | 110265.78 |
| 12 | 641222.73 | 110217.78 |
| 13 | 641239.61 | 110176.60 |
| 14 | 641249.94 | 110171.55 |
| 15 | 641256.79 | 110168.27 |
| 16 | 641253.10 | 110160.82 |
| 17 | 641263.35 | 110155.40 |

Линии электропередачи воздушные

Система координат МСК-167

| Номер точки | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | Х | У |
| 1 | 641230.46 | 110148.27 |
| 2 | 641235.83 | 110156.24 |
| 3 | 641236.15 | 110156.10 |
| 4 | 641237.92 | 110159.69 |
| 5 | 641234.36 | 110161.22 |
| 6 | 641227.95 | 110151.71 |

Характеристика планируемых (реконструируемых) объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

| Наименование объекта капитального строительства | Номер участка на схеме межевания | Строительство/реконструкция | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольно-пропускной пункт | 1 | Строительство | автомобильный транспорт (код - 7.2) |

Площадь застройки (контрольно-пропускной пункт) – 49 м2;

площадь отмостки – 16 м2;

этажность – 1 эт;

процент застройки зоны – 1,8 %.

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства

Сохраняемые объекты капитального строительства не входят в границы проектирования.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Объектов культурного наследия на рассматриваемом участке не выявлено.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

- Планировочные ограничения

Проектируемая территория не входит в водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы рек и ручьев.

Территория так же не входит в пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Разведанные месторождения полезных ископаемых на исследуемой площадке отсутствуют.

Лесные насаждения отсутствуют. Заболоченности нет.

Установленные (зарегистрированные в ГКН) зоны с особыми условиями использования в границах земельного отвода отсутствуют.

- Мероприятия по охране окружающей среды в период эксплуатации объекта

Воздействие объекта на территорию и земельные ресурсы заключается в отчуждении земель под строительство дорог, коммуникаций, изменении рельефа в результате планирования поверхности, изменения нагрузки на грунты, изменении распределения поверхностного стока.

Трасса проектируемой дороги проходит в зоне производственной застройки. Земельный участок, по которому проходит трасса проектируемого объекта, относятся к категории земель населенного пункта.

Здания и сооружения, подлежащие сносу и переустройству: здание КПП.

В границы работ попадает часть участка озеленения производственной территории.

Особо охраняемые природные территории и объекты отсутствуют.

Залежей полезных ископаемых нет.

Реализация проектных решений не затрагивает земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения, земли водного фонда. Мероприятия по охране земельных ресурсов не разрабатываются.

- Мероприятия по охране воздушного бассейна

Красноярск является крупным индустриальным центром, загрязнения воздушного бассейна города формируют предприятия металлургической, химической, строительной, деревообрабатывающей промышленности. Значительный вклад в загрязнение атмосферы осуществляют транспортные выбросы.

В целом город расположен на территории с высоким потенциалом загрязнения атмосферы. Условия для рассеивания вредных примесей неблагоприятны. Над городом формируется так называемый «купол тепла», который совместно с воздушными загрязнениями ограничивает поступление прямой солнечной радиации.

Данный район города имеет крайне неблагоприятные экологические условия. Рассматриваемый участок расположен на северо-восточной окраине города, в зоне размещения промышленных предприятий I-II классов опасности, в подветренном положении относительно их при господствующих направлениях ветра.

Участок строительства расположен полностью в санитарно-защитной зоне ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод».

Жилые зоны и другие нормируемые территории и объекты в радиусе более 1000 м отсутствуют.

Эксплуатация линейного объекта не приведет к ухудшению состояния воздушного бассейна в жилых зонах и в городе. Объект н является источником загрязнения атмосферного воздуха. Мероприятия по охране воздушной среды не разрабатываются.

- Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства объекта

При проведении земляных, строительных и других видов работ на территории проектирования предусматривается выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды на всех этапах.

Размещение временных зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, санитарно-бытового назначения предполагается в существующих зданиях на территории завода Сегал.

Электроснабжение, водоснабжение, канализование на период строительства от существующих сетей.

Для подъезда к площадке не требуется устройство дополнительных дорог.

В настоящее время на участке имеется асфальтобетонное покрытие проездов и площадок, которое проектом предусматривается реконструировать. Имеется существующее брусчатое покрытие тротуаров, которое предусматривается демонтировать. Также, расположено существующее ж/б ограждение, которое частично будет демонтироваться, присутствует небольшая площадь газона. Старое КПП демонтировано.

- Мероприятия по охране окружающей среды в области обращения с отходами

Во время проведения земляных и других строительных работ, а также по их завершению образуется строительные и бытовые отходы, которые необходимо вывозить на городской полигон для захоронения, что допускается санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01. На строительной площадке при ведении работ проводятся подготовительные работы: демонтаж бетонного борта, вскирковка существующего асфальтобетонного покрытия.

Накопление промасленной ветоши производится в металлическом контейнере. По мере наполнения контейнера производится его утилизация, ответственность за утилизацию несет строительная организация - подрядчик.

Отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной техники решаются в составе разрешительной документации подрядчика.

Вывозимые отходы, по степени опасности относящиеся к четвертому-пятому классу опасности согласно «Федеральному классификационному каталогу отходов», подлежат вывозу на городской полигон ТБО по договору со специализированной организацией.

Отходы металлических изделий  передаются на предприятие вторичной переработки. Для вывоза металлических отходов предусмотрено использование мощностей базы по приему и переработке вторичного металлического лома.

Крупнообломочные отходы строительного производства складируются в пределах строительной площадки на специально выделенном для этой цели участке и, по мере накопления, вывозятся специализированным автотранспортом на санкционированные свалки, сжигание строительных отходов на строительной площадке запрещается. Для сбора бытовых отходов и мелкого строительного мусора на площадке устанавливаются два мусороприемных бункера.

- Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

Участок проектирования не входит в границы особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Виды растений и животных, включенные в Красные книги РФ и Красноярского края на рассматриваемом участке не зарегистрированы.

В границы работ попадает часть участка озеленения производственной территории. При сносе зелёных насаждений следует руководствоваться постановлением администрации города Красноярска от 21 июня 2006 г. № 535 «об утверждении порядка сноса зеленых насаждений на территории г. Красноярска».

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Земельный участок под строительство автомобильной дороги расположен по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Пограничников, 15 и ул. Пограничников 19 «А».

Жилые зоны и другие нормируемые территории и объекты в радиусе более 1000 м отсутствуют.

В настоящее время на участке имеется асфальтобетонное покрытие проездов и площадок, которое проектом предусматривается реконструировать. Имеется существующее брусчатое покрытие тротуаров, которое предусматривается демонтировать. Также, расположено существующее ж/б ограждение, которое частично будет демонтироваться, присутствует небольшая площадь газона.

Застройка в границах проектирования отсутствует. Население отсутствует. Постоянно работающий персонал отсутствует.

Организации, отнесенные к категории по ГО, на проектируемой территории отсутствуют.

- Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объекта:

Основными поражающими факторами при косвенном воздействии являются: пожары; загазованность; катастрофическое затопление территории фекалиями и водой; заражение территорий АХОВ.

Оценка индивидуального риска при аварии на ПОО, связанной с химическим заражением  АХОВ   проектируемой территории не проводится.

При аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением газо-паровоздушной смеси при перевозке СУГ (пропан-бутан 10 т), не оказывается негативное воздействие от избыточного давления, «огненного шара» и пожара  на  проектируемый линейный объект.

Анализ риска аварий, связанных с проливом СУГ не производится.

При  автомобильной  аварии связанной с воспламенением проливов бензина (10 тонн), не оказывается негативное воздействие от избыточного давления, «огненного шара» и пожара  на  проектируемый линейный объект.

Анализ риска аварий, связанных с проливом ЛВЖ не производится.

- Сведения об отнесении объекта к категории по ГО:

Проектируемый линейный объект – строительство автомобильной дороги  в Советском районе г. Красноярска.

На проектируемой территории не предполагается использование, производство, переработка, хранение, эксплуатация, транспортировка или уничтожение радиоактивных, пожаровзрывоопасных и опасных химических и биологических веществ, а также не располагаются гидротехнические сооружения, создающие реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации. В связи с этим данный объект не является потенциально опасным.

II. Положения проекта межевания. Утверждаемая часть

Проект планировки и межевания территории, предусматривающей размещение линейного объекта, на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0400412:105 в Советском районе г. Красноярска выполнен по заказу ООО «ЛПЗ «Сегал».

Данный Проект выполнен в соответствии с документами территориального планирования и градостроительного зонирования, а именно:

- действующей редакцией Генерального плана городского округа город Красноярск, утвержденного решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107;

- действующей редакцией Правил землепользования и застройки городского округа город Красноярск, утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122;

- Проектом планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования городского округа город Красноярск, утвержденного постановлением администрации города Красноярска от 25.12.2015 № 833;

- Комплексной транспортной схемой города Красноярска.

Проект межевания осуществляется на основании статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

# Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков

# В границах проектирования расположен один земельный участок с кадастровым номером 24:50:0400412:105, его границы сохраняются.